# Обобщени данни за параметрите на околната среда
  1. Параметри на водния стълб
Обобщени дългосрочни данни от измервания на параметри на водния стълб.
N-total – общ азот; N-inorg – неорганичен азот; N-NH4 – амониев азот; N-NO3 – нитратен азот; P-PO4 – фосфатен фосфор; chl-a – хлорофил-а; seston – суспендирана партикулярна материя; Secchi depth – прозрачност на водата, измерена с диск на Secchi; O2 – концентрация на кислород; water temperature – температура на водата, bottom O2 – концентрация на кислород в придънния слой; bottom water temperature – температура на водата на придънния слой.
    1. Сайтове в Созополския залив
	N-total [μg.L-1]				N-inorg [μg.L-1]
site	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
K	18.68	8.65	8.73	54.33	3.76	4.51	0.91	23.86
R	18.85	8.89	6.94	47.14	4.11	4.51	1.06	21.18
G	18.26	6.19	10.03	32.86	2.22	1.27	1.23	5.53

	N-NH4 [μg.L-1]				N-NO3 [μg.L-1]
site	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
K	0.91	0.69	0.18	3.55	2.45	3.80	0.30	19.32
R	1.14	1.21	0.20	4.90	2.52	3.70	0.25	17.83
G	0.60	0.41	0.20	1.77	1.57	1.16	0.82	4.91

	P-PO4 [μg.L-1]				chl-a [μg.L-1]
site	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
K	0.20	0.32	0	1.74	3.73	2.88	1.09	13.22
R	0.25	0.41	0	1.86	3.47	2.43	0.68	10.71
G	0.14	0.07	0.03	0.28	3.02	0.90	1.42	4.80

	seston [mg.L-1]				Secchi depth [m]
site	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
K	1.85	0.76	1.01	4.35	5.13	1.75	1.50	9.00
R	2.49	3.77	0.55	19.66	5.04	2.04	0.50	9.00
G	1.44	0.36	0.90	1.97	5.50	2.82	3.00	12.50

	O2 [mg.L-1]				water temperature [ºC]	*
site	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
K	7.87	0.48	7.36	8.31	24.00	3.08	21.20	27.30
R	7.70	1.26	6.81	8.59	21.10	-	21.10	21.10
G	8.47	0.48	8.03	9.16	21.10	1.82	19.60	23.80

	bottom O2 [mg.L-1]				bottom water temperature [ºC]	*
site	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
K	8.05	0.67	7.34	8.68	23.97	3.03	21.20	27.20
R	8.46	2.38	6.78	10.14	21.00	-	21.00	21.00
G	8.72	0.18	8.47	8.88	20.78	2.00	19.40	23.70

* обобщените тук данни за температурата на водата представляват средни летни температури през периода на изследване; измерванията са направени паралелно с тези на концентрациите на кислород във водния стълб. Температурата на водата е включена, защото разтворимостта на кислорода във водата зависи пряко от нея.

    1. Станции в пясъчното дъно в Бургаския залив
	N-total [μg.L-1]				N-inorg [μg.L-1]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
S1	19.61	12.39	3.07	67.14	4.30	4.75	0.94	19.27
S2	19.21	12.98	5.69	74.43	4.01	4.98	0.85	21.27
S3	17.19	12.31	4.61	70.89	3.53	4.75	0.97	21.49
S4	17.56	8.64	0	42.98	3.42	4.08	0	18.70
S5	17.52	8.47	0	40.95	3.43	3.88	0	17.57
S6	15.66	6.88	0	27.14	3.20	3.13	0	12.57

	N-NH4 [μg.L-1]				N-NO3 [μg.L-1]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
S1	1.09	1.16	0.15	4.67	2.63	3.37	0.23	14.54
S2	0.96	0.98	0.32	5.27	2.35	3.10	0.20	15.13
S3	0.84	0.89	0.32	4.80	2.07	3.09	0.21	15.83
S4	0.66	0.43	0	2.07	2.57	3.66	0	16.50
S5	0.72	0.65	0	2.68	2.53	3.25	0	14.92
S6	0.65	0.52	0	2.35	2.17	2.53	0	9.53

	P-PO4 [μg.L-1]				chl-a [μg.L-1]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
S1	0.34	0.67	0	3.26	3.22	1.85	0.72	7.37
S2	0.32	0.76	0	3.89	3.09	1.95	0.61	7.38
S3	0.27	0.64	0	3.30	3.06	2.08	0.43	8.20
S4	0.17	0.25	0	1.32	2.72	2.00	0	8.07
S5	0.15	0.26	0	1.33	2.52	1.84	0	7.17
S6	0.12	0.11	0	0.44	2.24	1.50	0	5.62

	seston [mg.L-1]				Secchi depth [m]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
S1	2.29	1.52	0.85	5.99	3.27	1.48	0.50	6.00
S2	2.42	1.79	1.28	10.27	4.39	2.01	0.50	7.00
S3	2.17	1.54	1.04	8.64	5.19	1.84	0.50	7.50
S4	1.48	0.75	0	3.58	6.35	1.55	2.00	8.50
S5	1.28	0.61	0	3.27	6.99	1.60	3.00	10.00
S6	1.19	0.49	0	1.97	7.35	1.55	3	10

	O2 [mg.L-1]				water temperature [ºC]	*
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
S1	7.97	0.28	7.73	8.36	24.30	1.29	23.20	26.20
S2	7.63	0.45	7.38	8.30	23.20	2.00	21.40	25.90
S3	8.32	0.53	7.87	9.06	23.70	1.97	21.50	26.30
S4	8.32	0.19	8.17	8.59	24.00	1.99	21.40	26.30
S5	8.07	0.13	7.95	8.20	23.20	1.79	21.10	24.30
S6	7.93	0.04	7.90	7.96	23.90	0.46	23.50	24.20

	bottom O2 [mg.L-1]				bottom water temperature [ºC]	*
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
S1	5.90	1.98	3.11	7.76	22.73	2.67	20.40	26.00
S2	5.20	1.15	4.26	6.72	21.13	4.43	16.00	25.70
S3	7.51	0.72	6.67	8.38	21.20	4.55	16.00	26.10
S4	7.99	0.18	7.75	8.15	23.28	3.21	18.70	26.20
S5	6.98	0.73	6.45	7.81	21.93	3.26	18.20	24.20
S6	7.48	0.25	7.30	7.65	23.65	0.49	23.30	24.00

    1. Станции в полетата с морски треви в Бургаския залив
	N-total [μg.L-1]				N-inorg [μg.L-1]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
Z1	22.46	5.61	13.89	29.75	2.74	1.32	1.60	4.44
Z2	20.08	6.64	13.56	30.22	2.08	0.82	1.34	3.40
Z3	16.70	5.35	10.56	20.37	1.84	0.37	1.51	2.25
Z4	18.26	6.19	10.03	32.86	2.22	1.27	1.23	5.53
Z5	23.78	6.02	15.98	31.93	5.34	7.27	1.41	18.32

	N-NH4 [μg.L-1]				N-NO3 [μg.L-1]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
Z1	0.91	0.44	0.48	1.50	1.75	0.85	0.92	2.83
Z2	0.64	0.33	0.30	1.00	1.37	0.57	0.88	2.25
Z3	0.71	0.15	0.57	0.88	1.08	0.20	0.90	1.29
Z4	0.60	0.41	0.20	1.77	1.57	1.16	0.82	4.91
Z5	0.87	0.57	0.40	1.82	4.38	6.62	1.00	16.20

	P-PO4 [μg.L-1]				chl-a [μg.L-1]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
Z1	0.70	0.99	0.02	2.67	4.47	2.13	1.97	6.60
Z2	0.23	0.21	0.03	0.57	3.67	1.71	2.74	6.70
Z3	0.24	0.11	0.12	0.31	3.49	1.96	1.87	5.67
Z4	0.14	0.07	0.03	0.28	3.02	0.90	1.42	4.80
Z5	0.43	0.29	0.04	0.82	4.73	2.12	2.59	7.68

	seston [mg.L-1]				Secchi depth [m]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
Z1	2.55	1.09	1.43	4.54	3.00	0.71	2.50	4.00
Z2	1.86	0.34	1.33	2.21	4.25	1.42	3.00	6.00
Z3	1.95	0.98	1.32	3.08	-	-	-	-
Z4	1.44	0.36	0.90	1.97	5.50	2.82	3.00	12.50
Z5	2.33	1.76	0.77	5.36	6.38	4.59	2.50	13.00

	O2 [mg.L-1]				water temperature [ºC]	*
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
Z1	7.77	0.44	7.30	8.16	25.10	1.20	24.40	26.50
Z2	8.10	0.33	7.87	8.34	23.00	2.03	21.60	24.40
Z3	-	-	-	-	-	-	-	-
Z4	8.45	0.48	8.03	9.16	21.10	1.82	19.60	23.80
Z5	8.43	0.20	8.29	8.58	22.10	0.14	22.00	22.20

	bottom O2 [mg.L-1]				bottom water temperature [ºC]	*
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
Z1	6.71	1.42	5.36	8.19	24.50	1.30	23.70	26.00
Z2	7.12	0.75	6.59	7.65	22.35	2.05	20.90	23.80
Z3	-	-	-	-	-	-	-	-
Z4	8.72	0.18	8.47	8.88	20.76	2.00	19.40	23.70
Z5	9.80	0.71	9.30	10.30	21.55	0.07	21.50	21.60

  1. Параметри на седиментите
Тъй като тези параметри са измервани само по време на настоящето изследване, тук са представени измерените им стойности без изчисление на обобщаващи статистики по години или местообитания. Когато има две измервания, напр. за 2012 г. в Созополския залив (по две станции на сайт във всяко местообитание), или за 2013 г. в пясъчното дъно на Бургаския залив (две пробонабирания), е представена средната стойност от двете.
ТОМ – съдържание на обща органична материя на седиментите; mean grain size – среден размер на частиците по Folk & Ward (1957); sorting coefficient – коефициент на сортираност на седиментите по Folk & Ward (1957); gravel fraction – процент чакъл в седиментите; silt-clay fraction – процент тиня и глинеста фракция в седиментите.
    1. Сайтове в Созополския залив
	пясъчно дъно
site	TOM [%]	Mean grain size [μm]	Sorting coefficient	Gravel fraction [%]	Silt-clay fraction [%]
K	2.43	158.07	3.76	28.65	6.65
R	1.16	75.85	1.47	4.36	0.55
G	1.17	76.43	1.49	8.02	0.61

	морски треви
site	TOM [%]	Mean grain size [μm]	Sorting coefficient	Gravel fraction [%]	Silt-clay fraction [%]
K	2.52	76.70	1.85	10.03	0.87
R	1.55	75.42	1.12	1.38	0.53
G	1.54	75.94	1.48	6.24	2.00

    1. Станции в пясъчното дъно в Бургаския залив
	2013
station	TOM [%]	Mean grain size [μm]	Sorting coefficient	Gravel fraction [%]	Silt-clay fraction [%]
S1	2.32	236.88	4.30	34.42	4.08
S2	1.67	149.69	3.00	14.88	3.45
S3	1.22	75.09	1.12	1.63	3.08
S4	1.56	74.88	1.12	1.03	4.04
S5	2.24	245.79	4.30	43.76	1.07
S6	1.68	75.20	1.12	0.82	1.31

	2014
station	TOM [%]	Mean grain size [μm]	Sorting coefficient	Gravel fraction [%]	Silt-clay fraction [%]
S1	3.02	224.66	5.35	24.16	10.88
S2	1.75	76.76	1.86	11.42	2.08
S3	1.35	75.09	1.12	0.30	1.87
S4	1.47	75.10	1.12	0.97	2.39
S5	1.96	242.79	4.30	40.66	2.05
S6	2.52	75.24	1.12	0.28	0.70

    1. Станции в полетата с морски треви в Бургаския залив
	2013
station	TOM [%]	Mean grain size [μm]	Sorting coefficient	Gravel fraction [%]	Silt-clay fraction [%]
Z1	2.14	74.44	1.34	2.72	8.43
Z2	1.89	74.90	2.13	5.41	7.99
Z3	-	-	-	-	-
Z4	1.37	75.05	1.12	1.30	3.10
Z5	2.10	218.89	4.10	16.56	2.78

	2014
station	TOM [%]	Mean grain size [μm]	Sorting coefficient	Gravel fraction [%]	Silt-clay fraction [%]
Z1	2.12	73.87	1.43	2.05	11.38
Z2	2.37	75.68	1.82	6.14	3.56
Z3	2.70	75.14	1.12	1.04	2.19
Z4	1.26	75.30	1.12	1.46	1.47
Z5	-	-	-	-	-

  1. Параметри на морските треви
Характеристики на морските треви на изследваните полета. Данните са обобщени за всички видове морски треви на изследваните станции (5 репликатни проби/станция и година). Данните за Созополския залив през 2012 г. са обобщени на нивото на сайтовете (2 станции/сайт).
Shoot density – гъстота на стръковете; above-ground wet biomass – надземна биомаса (листа, репродуктивни стръкове) (мокро тегло); below-ground wet biomass – подземна биомаса (корени и ризоми) (мокро тегло).
    1. Сайтове в Созополския залив
	Shoot density [shoots.m-2]				Above-ground wet biomass [g.m-2]
site	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
K	1335.05	827.69	410.78	2682.93	324.90	248.86	71.12	748.27
R	1439.02	864.94	397.95	2759.95	685.17	277.02	312.58	1187.42
G	2150.19	1362.63	256.74	4261.87	520.01	162.07	249.29	775.74

	Below-ground wet biomass [g.m-2]
site	mean	sd	min	max
K	491.38	220.76	229.01	925.16
R	627.05	146.85	425.67	809.63
G	556.80	129.31	311.94	718.49

    1. Станции в полетата с морски треви в Бургаския залив
	2013				2014
	Shoot density [shoots.m-2]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
Z1	2092.43	287.19	1874.20	2413.35	1838.25	182.31	1643.13	2118.10
Z2	2012.84	883.49	1142.49	3029.53	1427.47	168.21	1193.84	1617.46
Z3	-	-	-	-	1905.00	550.91	1309.37	2503.21
Z4	1170.73	315.93	731.71	1617.46	1483.95	211.25	1142.49	1707.32
Z5	2115.53	452.26	1643.13	2618.74	-	-	-	-

	Above-ground wet biomass [g.m-2]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
Z1	773.53	132.05	652.50	983.83	639.10	122.89	535.04	835.30
Z2	469.63	105.69	343.26	600.77	431.68	111.67	289.22	570.86
Z3	-	-	-	-	540.51	363.89	320.92	1181.13
Z4	701.69	427.42	261.75	1362.13	722.00	295.72	338.25	1124.13
Z5	784.67	160.93	555.71	962.77	-	-	-	-

	Below-ground wet biomass [g.m-2]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
Z1	202.16	63.34	159.18	311.42	236.66	72.58	134.92	319.51
Z2	658.38	310.63	331.58	1096.15	487.21	189.28	267.14	684.85
Z3	-	-	-	-	647.70	218.34	465.08	1007.70
Z4	532.48	255.43	187.55	832.61	1430.63	467.33	1005.39	2222.34
Z5	670.06	342.89	317.72	1101.67	-	-	-	-

  1. Съдържание на тежки метали в седиментите
Тежките метали в седиментите са измерени еднократно само на станциите в Бургаския залив през 2013-2014 г. Всички стойности са в mg.kg-1 седимент (= ppm, parts per million).
    1. Станции в пясъчното дъно в Бургаския залив
station	total heavy metals	Fe	Cu	Pb	Zn	Cd	Mn	Ni
S1	14392.05	13892.42	38.39	33.80	45.60	3.48	350.84	27.53
S2	6620.77	6258.42	8.51	24.16	12.75	1.48	310.09	5.36
S3	13484.44	13050.25	15.06	31.11	22.37	1.49	359.29	4.87
S4	3364.07	3190.19	2.84	12.31	23.00	4.74	129.30	1.69
S5	7761.83	7245.86	15.98	104.14	81.95	2.96	303.55	7.40
S6	4505.21	4224.04	5.76	22.30	122.03	0.91	127.51	2.65

    1. Станции в полетата с морски треви в Бургаския залив
station	total heavy metals	Fe	Cu	Pb	Zn	Cd	Mn	Ni
Z1	6858.88	6604.66	17.22	5.71	27.24	1.23	194.03	8.79
Z2	2309.71	893.98	24.71	9.34	893.27	8.75	467.19	12.46
Z3	11093.38	9459.67	420.32	25.65	532.87	7.31	634.70	12.86
Z4	1697.91	1261.07	9.77	19.01	109.01	0.96	294.58	3.51
Z5	15145.08	13573.64	20.74	46.32	719.96	5.36	770.54	8.53