1. Обобщени данни за параметрите на околната среда
  1. Сайтове в Созополския залив
    1. Параметри на водния стълб
	N-total [μg.L-1]				N-inorg [μg.L-1]
site	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
K	18.68	8.65	8.73	54.33	3.76	4.51	0.91	23.86
R	18.85	8.89	6.94	47.14	4.11	4.51	1.06	21.18
G	18.26	6.19	10.03	32.86	2.22	1.27	1.23	5.53

	N-NH4 [μg.L-1]				N-NO3 [μg.L-1]
site	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
K	0.91	0.69	0.18	3.55	2.45	3.80	0.30	19.32
R	1.14	1.21	0.20	4.90	2.52	3.70	0.25	17.83
G	0.60	0.41	0.20	1.77	1.57	1.16	0.82	4.91

	P-PO4 [μg.L-1]				chl-a [μg.L-1]
site	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
K	0.20	0.32	0	1.74	3.73	2.88	1.09	13.22
R	0.25	0.41	0	1.86	3.47	2.43	0.68	10.71
G	0.14	0.07	0.03	0.28	3.02	0.90	1.42	4.80

	seston [mg.L-1]				Secchi depth [m]
site	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
K	1.85	0.76	1.01	4.35	5.13	1.75	1.50	9.00
R	2.49	3.77	0.55	19.66	5.04	2.04	0.50	9.00
G	1.44	0.36	0.90	1.97	5.50	2.82	3.00	12.50

	O2 [mg.L-1]				water temperature [ºC]	*
site	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
K	7.87	0.48	7.36	8.31	24.00	3.08	21.20	27.30
R	7.70	1.26	6.81	8.59	21.10	-	21.10	21.10
G	8.47	0.48	8.03	9.16	21.10	1.82	19.60	23.80

* обобщените тук данни за температурата на водата представляват средни летни температури през периода на изследване; измерванията са направени паралелно с тези на концентрациите на кислород във водния стълб. Температурата на водата е включена, защото разтворимостта на кислорода във водата зависи пряко от нея.
    1. Параметри на морските треви
	Shoot density [shoots.m-2]				Above-ground wet biomass [g.m-2]
site	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
K	1335.05	827.69	410.78	2682.93	324.90	248.86	71.12	748.27
R	1439.02	864.94	397.95	2759.95	685.17	277.02	312.58	1187.42
G	2150.19	1362.63	256.74	4261.87	520.01	162.07	249.29	775.74

	Below-ground wet biomass [g.m-2]
site	mean	sd	min	max
K	491.38	220.76	229.01	925.16
R	627.05	146.85	425.67	809.63
G	556.80	129.31	311.94	718.49

    1. Параметри на седиментите
	пясъчно дъно				морски треви
	TOM [%]
site	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
K	2.43	1.21	1.57	3.29	2.52	-	2.52	2.52
R	1.16	0.07	1.11	1.21	1.55	0.04	1.52	1.58
G	1.17	0.25	0.99	1.35	1.54	0.05	1.50	1.57

	Mean grain size [μm]
site	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
K	158.07	113.93	77.50	238.63	76.70	0.40	76.42	76.99
R	75.85	0.49	75.50	76.19	75.42	0.24	75.25	75.59
G	76.43	0.88	75.81	77.05	75.94	0.72	75.43	76.45

	Sorting coefficient
site	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
K	3.76	2.68	1.87	5.66	1.85	0.02	1.84	1.86
R	1.47	0.49	1.12	1.82	1.12	0.00	1.12	1.12
G	1.49	0.52	1.12	1.86	1.48	0.51	1.12	1.85

	Gravel fraction [%]
site	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
K	28.65	20.04	14.48	42.82	10.03	2.75	8.09	11.98
R	4.36	2.72	2.44	6.28	1.38	1.09	0.61	2.15
G	8.02	6.01	3.76	12.27	6.24	4.05	3.38	9.10

	Silt-clay fraction [%]
site	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
K	6.65	8.34	0.75	12.56	0.87	0.46	0.55	1.20
R	0.55	0.63	0.10	1.00	0.53	0.65	0.07	0.99
G	0.61	0.68	0.13	1.09	2.00	0.67	1.52	2.47

  1. Станции в пясъчното дъно в Бургаския залив
    1. Параметри на водния стълб
	N-total [μg.L-1]				N-inorg [μg.L-1]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
S1	19.61	12.39	3.07	67.14	4.30	4.75	0.94	19.27
S2	19.21	12.98	5.69	74.43	4.01	4.98	0.85	21.27
S3	17.19	12.31	4.61	70.89	3.53	4.75	0.97	21.49
S4	17.56	8.64	0	42.98	3.42	4.08	0	18.70
S5	17.52	8.47	0	40.95	3.43	3.88	0	17.57
S6	15.66	6.88	0	27.14	3.20	3.13	0	12.57

	N-NH4 [μg.L-1]				N-NO3 [μg.L-1]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
S1	1.09	1.16	0.15	4.67	2.63	3.37	0.23	14.54
S2	0.96	0.98	0.32	5.27	2.35	3.10	0.20	15.13
S3	0.84	0.89	0.32	4.80	2.07	3.09	0.21	15.83
S4	0.66	0.43	0	2.07	2.57	3.66	0	16.50
S5	0.72	0.65	0	2.68	2.53	3.25	0	14.92
S6	0.65	0.52	0	2.35	2.17	2.53	0	9.53

	P-PO4 [μg.L-1]				chl-a [μg.L-1]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
S1	0.34	0.67	0	3.26	3.22	1.85	0.72	7.37
S2	0.32	0.76	0	3.89	3.09	1.95	0.61	7.38
S3	0.27	0.64	0	3.30	3.06	2.08	0.43	8.20
S4	0.17	0.25	0	1.32	2.72	2.00	0	8.07
S5	0.15	0.26	0	1.33	2.52	1.84	0	7.17
S6	0.12	0.11	0	0.44	2.24	1.50	0	5.62

	seston [mg.L-1]				Secchi depth [m]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
S1	2.29	1.52	0.85	5.99	3.27	1.48	0.50	6.00
S2	2.42	1.79	1.28	10.27	4.39	2.01	0.50	7.00
S3	2.17	1.54	1.04	8.64	5.19	1.84	0.50	7.50
S4	1.48	0.75	0	3.58	6.35	1.55	2.00	8.50
S5	1.28	0.61	0	3.27	6.99	1.60	3.00	10.00
S6	1.19	0.49	0	1.97	7.35	1.55	3	10

	O2 [mg.L-1]				water temperature [ºC]	*
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
S1	7.97	0.28	7.73	8.36	24.30	1.29	23.20	26.20
S2	7.63	0.45	7.38	8.30	23.20	2.00	21.40	25.90
S3	8.32	0.53	7.87	9.06	23.70	1.97	21.50	26.30
S4	8.32	0.19	8.17	8.59	24.00	1.99	21.40	26.30
S5	8.07	0.13	7.95	8.20	23.20	1.79	21.10	24.30
S6	7.93	0.04	7.90	7.96	23.90	0.46	23.50	24.20

    1. Параметри на седиментите
	2013
station	TOM [%]	Mean grain size [μm]	Sorting coefficient	Gravel fraction [%]	Silt-clay fraction [%]
S1	2.32	236.88	4.30	34.42	4.08
S2	1.67	149.69	3.00	14.88	3.45
S3	1.22	75.09	1.12	1.63	3.08
S4	1.56	74.88	1.12	1.03	4.04
S5	2.24	245.79	4.30	43.76	1.07
S6	1.68	75.20	1.12	0.82	1.31

	2014
station	TOM [%]	Mean grain size [μm]	Sorting coefficient	Gravel fraction [%]	Silt-clay fraction [%]
S1	3.02	224.66	5.35	24.16	10.88
S2	1.75	76.76	1.86	11.42	2.08
S3	1.35	75.09	1.12	0.30	1.87
S4	1.47	75.10	1.12	0.97	2.39
S5	1.96	242.79	4.30	40.66	2.05
S6	2.52	75.24	1.12	0.28	0.70

  1. Станции в полетата с морски треви в Бургаския залив
    1. Параметри на водния стълб
	N-total [μg.L-1]				N-inorg [μg.L-1]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
Z1	22.46	5.61	13.89	29.75	2.74	1.32	1.60	4.44
Z2	20.08	6.64	13.56	30.22	2.08	0.82	1.34	3.40
Z3	16.70	5.35	10.56	20.37	1.84	0.37	1.51	2.25
Z4	18.26	6.19	10.03	32.86	2.22	1.27	1.23	5.53
Z5	23.78	6.02	15.98	31.93	5.34	7.27	1.41	18.32

	N-NH4 [μg.L-1]				N-NO3 [μg.L-1]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
Z1	0.91	0.44	0.48	1.50	1.75	0.85	0.92	2.83
Z2	0.64	0.33	0.30	1.00	1.37	0.57	0.88	2.25
Z3	0.71	0.15	0.57	0.88	1.08	0.20	0.90	1.29
Z4	0.60	0.41	0.20	1.77	1.57	1.16	0.82	4.91
Z5	0.87	0.57	0.40	1.82	4.38	6.62	1.00	16.20

	P-PO4 [μg.L-1]				chl-a [μg.L-1]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
Z1	0.70	0.99	0.02	2.67	4.47	2.13	1.97	6.60
Z2	0.23	0.21	0.03	0.57	3.67	1.71	2.74	6.70
Z3	0.24	0.11	0.12	0.31	3.49	1.96	1.87	5.67
Z4	0.14	0.07	0.03	0.28	3.02	0.90	1.42	4.80
Z5	0.43	0.29	0.04	0.82	4.73	2.12	2.59	7.68

	seston [mg.L-1]				Secchi depth [m]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
Z1	2.55	1.09	1.43	4.54	3.00	0.71	2.50	4.00
Z2	1.86	0.34	1.33	2.21	4.25	1.42	3.00	6.00
Z3	1.95	0.98	1.32	3.08	-	-	-	-
Z4	1.44	0.36	0.90	1.97	5.50	2.82	3.00	12.50
Z5	2.33	1.76	0.77	5.36	6.38	4.59	2.50	13.00

	O2 [mg.L-1]				water temperature [ºC]	*
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
Z1	7.77	0.44	7.30	8.16	25.10	1.20	24.40	26.50
Z2	8.10	0.33	7.87	8.34	23.00	2.03	21.60	24.40
Z3	-	-	-	-	-	-	-	-
Z4	8.45	0.48	8.03	9.16	21.10	1.82	19.60	23.80
Z5	8.43	0.20	8.29	8.58	22.10	0.14	22.00	22.20

    1. Параметри на морските треви
	2013				2014
	Shoot density [shoots.m-2]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
Z1	2092.43	287.19	1874.20	2413.35	1838.25	182.31	1643.13	2118.10
Z2	2012.84	883.49	1142.49	3029.53	1427.47	168.21	1193.84	1617.46
Z3	-	-	-	-	1905.00	550.91	1309.37	2503.21
Z4	1170.73	315.93	731.71	1617.46	1483.95	211.25	1142.49	1707.32
Z5	2115.53	452.26	1643.13	2618.74	-	-	-	-

	Above-ground wet biomass [g.m-2]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
Z1	773.53	132.05	652.50	983.83	639.10	122.89	535.04	835.30
Z2	469.63	105.69	343.26	600.77	431.68	111.67	289.22	570.86
Z3	-	-	-	-	540.51	363.89	320.92	1181.13
Z4	701.69	427.42	261.75	1362.13	722.00	295.72	338.25	1124.13
Z5	784.67	160.93	555.71	962.77	-	-	-	-

	Below-ground wet biomass [g.m-2]
station	mean	sd	min	max	mean	sd	min	max
Z1	202.16	63.34	159.18	311.42	236.66	72.58	134.92	319.51
Z2	658.38	310.63	331.58	1096.15	487.21	189.28	267.14	684.85
Z3	-	-	-	-	647.70	218.34	465.08	1007.70
Z4	532.48	255.43	187.55	832.61	1430.63	467.33	1005.39	2222.34
Z5	670.06	342.89	317.72	1101.67	-	-	-	-

    1. Параметри на седиментите
	2013
station	TOM [%]	Mean grain size [μm]	Sorting coefficient	Gravel fraction [%]	Silt-clay fraction [%]
Z1	2.14	74.44	1.34	2.72	8.43
Z2	1.89	74.90	2.13	5.41	7.99
Z3	-	-	-	-	-
Z4	1.37	75.05	1.12	1.30	3.10
Z5	2.10	218.89	4.10	16.56	2.78

	2014
station	TOM [%]	Mean grain size [μm]	Sorting coefficient	Gravel fraction [%]	Silt-clay fraction [%]
Z1	2.12	73.87	1.43	2.05	11.38
Z2	2.37	75.68	1.82	6.14	3.56
Z3	2.70	75.14	1.12	1.04	2.19
Z4	1.26	75.30	1.12	1.46	1.47
Z5	-	-	-	-	-